# УДК 551.46.073-52:621.398.001.57

# И.И. Иванов,

ОАО «Концерн «Морское подводное

оружие – Гидроприбор»,

г. Санкт-Петербург

# ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ АЛГОРИТМОВ ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЯ ДВУМЯ

# НЕОБИТАЕМЫМИ ПОДВОДНЫМИ АППАРАТАМИ

Целью работы является оценка некоторых алгоритмов телеуправления двумя необитаемыми подводными аппаратами (НПА). Для достижения этой цели в работе решаются следующие задачи: обоснование преимуществ использования двух телеуправляемых НПА вместо одного; обеспечение разведения двух телеуправляемых НПА в горизонтальной плоскости на выбранное расстояние; расчет параметров движения этих телеуправляемых НПА при различном маневрировании объекта наблюдения.

## Введение

Использование двух телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов (НПА) вместо одного обладает очевидными преимуществами, такими как увеличение просматриваемой области морской среды бортовой гидроакустической аппаратурой (БГА) НПА и соответственно повышение эффективности процесса поиска объекта наблюдения (ОН), ускорение поиска ОН в случае потери контакта с ним гидроакустической аппаратуры носителя НПА, возможность коррекции траектории одного НПА при обнаружении ОН другим. В работе рассматриваются основные алгоритмы телеуправления двумя НПА, используемые при различном маневрировании ОН. Целью исследования является оценка и определение оптимальных алгоритмов телеуправления двумя НПА.

## Разведение двух телеуправляемых НПА

## в горизонтальной плоскости на выбранное расстояние

Для обеспечения наибольшей эффективности использования двух НПА с точки зрения увеличения площади, просматриваемой БГА НПА, необходимо организовать их движение в горизонте по параллельным траекториям, отстоящим друг от друга на некотором расстоянии L (рис.1).

Характеристика направленности БГА НПА представлена в виде треугольника, угол у вершины которого равен 2α, а длина боковой стороны R – дальность действия БГА. Тогда максимальное значение L может быть определено по формуле

.                                                         (1)

Рис.1. Взаимное расположение телеуправляемых НПА

## Заключение

По рассчитанным значениям параметров движения двух телеуправляемых НПА при различном маневрировании объекта наблюдения можно сделать вывод, что наиболее приемлемым с точки зрения организации процесса телеуправления является метод изменения скорости одного телеуправляемого НПА.

Таблица 1. Геометрические характеристики комплекса «ГВ+КП»

| Наименование | Обозначение | Численное значение |
| --- | --- | --- |
| Параметры гребного винта |
| Максимальный диаметр, м |  | 0,230 |
| Число лопастей |  | 9 |

## Литература

- Алипов С.В., Белов Б. П. и др. Модель процесса функционирования морского робототехнического комплекса. Учебное пособие. СПб ГМТУ, 2003.

- Канищев В.И., Алгоритм управления группой из двух подводных роботов // 17-я НТК «Экстремальная робототехника». СПб., 2006.

- Пантов Е.Н., Махин Н.Н., Шереметов Б.Б. Основы теории движения подводных аппаратов. – Л.: Судостроение, 1973.